| Model: | KLQ6129T Intercity | Datum: | 18.12.2012 |
| --- | --- | --- | --- |

| Standardni broj sjedala: |  | 53+1 (55+1) | Broj stajanja: |  | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimenzije : | mm | 12300 x 2550 x 3400 | Max. Brzina: | km/h | 105 limit |
| Proizvođačeva max. Ukupna težina: | kg | 19000 | Kerb mass: | Kg | 11800 |
| Potrošnja goriva na 100km: | L | ≤23 ( normalni uslovi ) | Rezervoar goriva: | L | 400 |

MOTOR

Cummins ISLe5360 Euro 5 , linijski 6 cilindra ,360 KS, 8900 ccm,

Turbo-interkuler, BOSCH common rail elektronsko ubrizgavanje goriva,

Smješten pozadi

MJENJAČ

Manuelni FAST6DS180

Kvačilo 430 SACHS

OSOVINE

Prednja osovina kruta , disk kočenje,  wabco ventili jastuka,2 vazdušna jastuka + 2 amortizera

Zadnja osovina dobos kočenje , wabco ventil jastuka, 4 vazdušna jastuka + 4 amortizera

Gume tubeless Michelin, 295/80R22.5, (Aluminijiumske feluge u opciji)

KOČENJE

Wabco ABS/ARS/ESP sistem protiv proklizavanja točkova,sistem stabilizacije

Elektromagnetni TELMA retarder

Cummins ECU ograničenje brzine

TIJELO,

Servo volan podesiv ZF8098, pocinačani lim, poklopci prtljažnika od alminiuma, najsavremenija elektrokatodna antikorozivna zaštita-potapanje, dodatna antikorozivna zasštita donjeg dijela, dupla stakla-tamna, dvoje pneumatskih vrata,dvostruko zaptivanje, 2 krovni otvor, sistem za odmagljivanje, DUPON boja,

OPREMA

Klima uredjaj KONVEKTA- krovno motiran sa automatskom funkcijom, Bitzer ili Bock klima kompresor,

Posebna klima za vozača ( Opcija )

Dodatni vodeni grijač  WEBASTO/SPHEROS THERMO 350  sa  radiatorima,

Sistem protiv magljenja,

Radio ACTIA-ACT500 DVD.MP3+ 2 17“LCD Monitor ( U opciji se može naručiti i više LCD monitora). Vozečevo sjedište vazdušno ogibljeno,  ( U opciji GRAMER)

Putnička sjedišta sa obaranjem naslona, pomjeranjem u stranu i sa pojasevima sa dvije ili tri tačke.

Digitlni sat. Štitnici za sunce vozača i suvozača. Retrovizori sa grijačima-manuelno podesivi. Nosači za ski'box. Zvučnik za vozača i suvozača, svjetlo za vozača i suvozača. Tempomat, LED svjetla na stepenicama,

Pod LG multi sa imitacijom drveta po izboru.

Automatsko podmazivanje sasije

Kamera za prednja i srednja vrata sa non-stop snimanjem

G-BOS

ELEKTRO UREĐAJI

Dijagnostička utičnica za Cummins motor, wabco ABS, ECASS,

Akumulatori 2x12V200Ah, Alternator 2x24V 150A. Brisači sa dvije brzina, maglenke,  treće kočiono svjetlo, unutrašnje osvjetljenje dnevno i noćno.Digitalni tahograf, mikrofon)

CIJENA I GARANCIJA